## Slide 1: антисептики
Профессиональная защита древесины

## Slide 2: Антисептики от ТехноНИКОЛЬ – это защитные составы нового поколения. Они объединяют в себе весь современный опыт производства защитных составов и мировые научные достижения в этой сфере. В производстве используются только современные материалы и сырье ведущих мировых химических концернов, отвечающее самым высоким экостандартам.
ЗНАНИЕ.ОПЫТ.МАСТЕРСТВО
WWW.SHINGLAS.RU

## Slide 3: Содержание
Антисептик для древесины невымываемый, концентрат и готовый раствор
Сфера применения
Преимущества
Способ нанесения, расход
Форма выпуска
Меры предосторожности
Хранение и транспортировка
Срок хранения
1
ОГНЕБИОЗАЩИТА (готовый раствор)
Сфера применения
Преимущества
Способ нанесения, расход
Форма выпуска
Меры предосторожности
Хранение и транспортировка
Срок хранения
2

## Slide 4
АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
невымываемый
Композиция, которая, на настоящее время, является одним из самых мощных защитных составов среди антисептиков для пропитки древесины хозяйственного назначения, разрешенных к применению в европейских странах.
Эффективный комплекс триазолов меди - это современная альтернатива широко распространенным токсичным антисептикам на основе хрома, мышьяка и соединений фтора.
Состав образует устойчивые к вымыванию соединения с древесиной, превращая ее в непригодную среду для жизнедеятельности микроорганизмов и насекомых.

## Slide 5: АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Гарантия качества
Один из самых мощных защитных составов среди антисептиков для пропитки древесины хозяйственного назначения, разрешенных к применению в европейских странах.
Защита от насекомых и гниения
Усиленная защита от гниения и насекомых-древоточцев.
невымываемый
Устойчив к атмосферному воздействию.
экологичный
Создан на основе современных биоцидов (не содержит соединений мышьяка и хрома).
Предназначается для усиленной защиты древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, при длительном контакте с грунтом и прямом воздействии атмосферных осадков. Обеспечивает защиту от домового грибка, гнили, плесени, насекомых древоточцев на срок до 50 лет и более в зависимости от метода обработки и условий службы древесины.
Конструкционные элементы каркасных домов, нижние венцы в домах из бревна или бруса, стропильная система кровли.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ НА СРОК 50 ЛЕТ И БОЛЕЕ
Сфера применения и преимущества

## Slide 6: ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ нанесения
С помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или с помощью любого разбрызгивающего устройства, в 2-3 слоя, с промежуточными сушками по 20-30 минут.
1.
расход
Расход рабочего раствора 250 - 350 г/м2.
Поглощение (удержание) защитного средства и глубина пропитки, при промышленной обработке должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0.
Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания, не менее чем на 24 часа. Окончательная фиксация в древесине происходит по истечении 15 суток. В этот период древесина может использоваться для работ. Цвет древесины изменяется на светло-зеленый.
2.
Форма выпуска
5 л, 10 л, 1 л (концентрат, 1:10)
3.
Срок хранения
36 месяцев.
6.
Хранение и транспортировка
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
5.
Меры предосторожности
При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
4.

## Slide 7
ОГНЕБИОЗАЩИТА
Современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система антипиренов и биоцидных добавок.
При воздействии высоких температур действующие вещества активизируются с изменением механизма термических превращений углеводной части древесного комплекса, благодаря чему обработанная древесина теряет способность самостоятельно поддерживать горение.

## Slide 8: ОГНЕБИОЗАЩИТА
Защита от огня
I (высшая) группа огнезащитной эффективности по НПБ 251-99
Устойчивость к агрессивным средам
Устойчива к старению, не высаливается и не выщелачивается.
универсальность
Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных огнезащитными составами.
экологичный
Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, существенно не изменяет естественного цвета древесины.
Пропитка защищает от возникновения и распространения огня, а также от воздействия насекомых и грибков. Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал. Подходит для обработки как новых конструкций, так и ранее обработанных огнезащитными составами. Пропитка устойчива к старению, не высаливается и не выщелачивается. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске любыми ЛКМ. Гарантированный срок защиты не менее 7 лет. Подтверждено тестами.
Для древесины, используемой внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ
Сфера применения и преимущества
Простота использования
Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

## Slide 9: ХАРАКТЕРИСТИКИ
Способ применения
Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины.
Возможны два способа обработки:
1. Нанесение огнезащитного состава на поверхность древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение состава должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности.
2. Погружение материала в антисептик. Время погружения в раствор - 30-60 минут. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества древесины.
Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков.
1.
Срок хранения
36 месяцев.
6.
Хранение и транспортировка
Беречь от детей. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.
5.
Меры предосторожности
Защитить стеклянные поверхности. При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.
4.
расход
Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) должен составить не менее 500 г/м². Состав содержит краситель для контроля нанесения, цвет древесины изменяется на светло-красный.
2.
Форма выпуска
10 л, 20 л
3.

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Подробнее о продукте в разделе «Комплектующие» на сайте www.shinglas.ru
8 800 200 05 65
ПРОЯЕССИОНАЛЬНЫЙЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
WWW.SHIGLAS.RU